## Slide 1
Projet informatique de parcours
Claude-Alban Ranély-Vergé-Dépré
Léa Bonhomme
Maxime Sauviat
Notes: Claude-Alban
Présentation du projet
Automate de vision industrielle
Suivant : Claude-Alban

## Slide 2
Scrum master
Responsable Trello
Membre
Claude-Alban Ranély-Vergé-Dépré
Léa Bonhomme
Maxime Sauviat
Notes: Scrum master : Préparation et déroulement séances expert méthode/rdv client

## Slide 3
PLAN
04
Retour critique
03
La démarche projet
02
Démonstration
01
Conception du produit
Notes: Moi : Conception produit
Léa Démo
Maxime : Démarche

## Slide 4
01
Conception du produit
Notes: Détail conception de automate vision

## Slide 5
Caractéristiques optiques
Caméra : Matricielle CCD 1/3 ’’ (FO432TB)
Optique : 6mm (Pentax monture C)
Distance de travail : 375 mm
Panneau de LED vertes tournés vers une boite de polystyrène
Notes: Led + tapis
+ détail : Documentation technique
Suivant : Léa

## Slide 6
Traitement d’images
Acquisition
Conversion
Seuillage
Détection
Lissage
Érosion
Segmentation
Notes: Léa

## Slide 7
Interface graphique
Informations sur les marrons
Chargement d’image
Image après traitement
Nombre d’éléments détectés
Notes: Léa
Suivant : Léa

## Slide 8
02
Démonstration
Notes: Léa
Suivant : Léa

## Slide 9
Quelques chiffres
Écart minimum décelable
3mm
20
Nombre de marrons détectés
Nombre de « gros » marrons
3
Erreur relative
1mm
Notes: Écart entre deux marrons : 12 pixels sur l’image / 3 mm en réalité (322mm:1296px ->3mm:12px)
20 marrons détectées : 3 gros -> marrons glacés (rectangle min : 130x130px)
Erreur relative : écart entre ce que l’on mesure avec le pied à coulisse et la dimension donnée par le logiciel

## Slide 10
03
La démarche projet
Notes: Maxime

## Slide 11
Réunion
avant RDV
Préparation du RDV
Échange des progrès
Réunion
après RDV
Discussion des demandes
Explication des idées
Répartition des tâches
Chez-soi
Travaux indépendants
S’informer sur Trello et GitHub
Mise à jour des travaux sur Github
Auto-organisation
Notes: Maxime

## Slide 12
Répartition des tâches
Claude-Alban
Maxime
Léa
Claude-Alban
Claude-Alban
Maxime
Documentation technique
Traitement d’image & Interface graphique
Partie expérimentale
Manuel Utilisateur
Léa
Notes: Maxime

## Slide 13
04
Retour critique
Notes: Maxime

## Slide 14
Et si on devait recommencer, que changerait-on ?
Logiciel
Tutoriel
Organisation
Communication
Apprentissage des outils de traitement d’image
Présentation des outils de communication
Commencer le traitement d’image plus tôt
Augmentation des interactions
Notes: Maxime
Suivant : Léa

## Slide 15
Léa
Notes: Projet intéressant
Apprentissage de logiciels de traitement d’image
Idée du déroulement d’un projet en entreprise
Importance communication

## Slide 16
Maxime
Notes: Maxime
Suivant : Claude-Alban

## Slide 17
Claude-Alban
Notes: Projet intéressant techniquement
Réalisation difficile
Méthode agile simple en théorie difficile en pratique
Communication avec le client

## Slide 18
Merci de votre attention
Claude-Alban Ranély-Vergé-Dépré
Léa Bonhomme
Maxime Sauviat